LISTE DE CONTRÔLE POUR L’ENTRETIEN QUOTIDIEN 
DES AIRES ET DE L’ÉQUIPEMENT DE JEU

SITE DE L’AIRE DE JEU :	DATE DE L’ENTRETIEN :

Des inspections approfondies des aires et de l’équipement de jeu devraient être effectuées fréquemment et à intervalles réguliers. Si l’équipement ne peut être réparé immédiatement, il doit être retiré jusqu’à ce qu’il le soit.

Voici les lignes directrices de la liste de contrôle pour la sécurité des aires et de l’équipement de jeu publics comme elles ont été recommandées par la Norme nationale du Canada Z614-03 :

S’assurer que les surfaces entourant l’équipement de l’aire de jeu comportent au moins 300 mm (12 pouces) de copeaux de bois en vrac, de paillage, de sable ou de gravier fin ou soient des tapis faits de caoutchouc ayant été soumis à un contrôle de sécurité ou de matériaux caoutchoutiques.

Veiller à ce que les surfaces de protection mesurent au moins 2 mètres (6 pieds) dans toutes les directions à partir de l’équipement de jeu. En ce qui concerne les balançoires, s’assurer que les surfaces mesurent, à l’avant et à l’arrière, deux fois la hauteur de la barre de suspension.

Vérifier tout matériel dangereux, comme des esses ouvertes ou des boulons sans tête saillants.

Veiller à ce que tout espace où les enfants pourraient rester coincés, comme entre les barres de retenue ou les barreaux d’une échelle, mesure moins de 90 mm (3,5 pouces) ou plus de 225 mm (9 pouces).

S’assurer que l’équipement ne comporte pas de bouts pointus ni de bords coupants.

Repérer les objets qui risquent de faire trébucher, comme les semelles de béton, les souches d’arbres et les roches à découvert.

S’assurer que les surfaces élevées, comme les plate-formes et les rampes, ont des barrières de sécurité afin d’éviter les chutes.

Vérifier l’aire de jeu régulièrement afin de s’assurer que l’équipement et les surfaces de protection sont en bonne condition.

Surveiller attentivement les enfants se trouvant dans l’aire de jeu et se servant de l’équipement afin de s’assurer qu’ils sont en sécurité.

Nom de l’inspecteur :

LISTE DE CONTRÔLE POUR L’INSPECTION HEBDOMADAIRE DES

AIRES ET DE L’ÉQUIPEMENT DE JEU

SITE DE L’AIRE DE JEU :	INSPECTION EFFECTUÉE PAR :

| Condition inspectée des aires et de l’équipement de jeu | Date de l’inspection | Commentaires | Mesures recommandées | Date d’exécution |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Supports, pièces d’ancrage ou structures lAches, endommagés, détachés ou manquants. |  |  |  |  |
| Structures à découvert. |  |  |  |  |
| Écrous, boulons ou autres raccords lAches ou manquants. |  |  |  |  |
| Barrières, marches, barreaux ou sièges manquants ou brisés. |  |  |  |  |
| Composantes ou pièces pliées, déformées, rouillées ou brisées. |  |  |  |  |
| Bouts pointus ou bords coupants en raison de l’usure ou d’une cassure. |  |  |  |  |
| Crochets, chaînes, anneaux et liens déformés. |  |  |  |  |
| Manque de lubrifiant sur les parties mobiles. |  |  |  |  |
| Mécanismes à découvert, comme des joints ou des ressorts pouvant pincer ou causer des lésions par écrasement. |  |  |  |  |
| Bois éclaté, craquelé ou détérioré. |  |  |  |  |
| Fissures ou trous dans les matériaux utilisés pour les revêtements. |  |  |  |  |

LISTE DE CONTRÔLE POUR L’INSPECTION HEBDOMADAIRE DES

AIRES ET DE L’ÉQUIPEMENT DE JEU

| Condition inspectée des aires et de l’équipement de jeu | Date de l’inspection | Commentaires | Mesures recommandées | Date d’exécution |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Présence d’ordures dans l’aire, plus particulièrement de verre ou de boîtes métalliques, de déchets sauvages ou d’excréments d’animaux. |  |  |  |  |
| Racines, roches ou sillons risquant de faire trébucher. |  |  |  |  |
| Zones mal drainées. |  |  |  |  |
| Pièce d’équipement brisée. |  |  |  |  |
| Structure de métal rouillé. |  |  |  |  |
| Profondeur des surfaces de protection mesurant au moins 30 mm (12 pouces) et en bonne condition. |  |  |  |  |
| Signes de vandalisme. |  |  |  |  |
| Structures des balançoires et chaînes usées. |  |  |  |  |
| Embouts protecteurs sur les vis, tubes et boulons à découvert. |  |  |  |  |
| Matériaux antidérapants en bonne condition. |  |  |  |  |
| Peinture écaillée. |  |  |  |  |
| Peinture au plomb. |  |  |  |  |
| Bois traité. |  |  |  |  |

# Text boxes

13-R-4-1/2	March 2007/Mars 2007